ДКПП 31.20.31.700                                                                            УКНД 29.20

(код продукции)                                                                                                    (код НТД)

## Преобразователь зарядно-разрядный ПЗР-2М

(наименование и индекс изделия)

### ПАСПОРТ

АЕКА.421411.007 ПС

1. Основные сведения

| Наименование: | Преобразователь зарядно-разрядный ПЗР-2М |
| --- | --- |
| Обозначение: | АЕКА.421411.007 |
| Заводской номер: | № модель |
| Дата изготовления: | "_____ " | " ___________________" | __________ |
|  | (число) | (месяц) | (год) |

Условия эксплуатации:

| Температура окружающей среды....................... | (0÷45) ºС |
| --- | --- |
| Относительная влажность................................... | не более 80% при +20 ºС |

Габаритно-массовые характеристики:

| Габаритные размеры шкафа (ш × г × в) ............. | (680 × 620 × 640) мм |
| --- | --- |
| Масса шкафа........................................................ | не более 120 кг |
| Габаритные размеры датчика TD3..................... | (50 × 65 × 25) мм |
| Масса датчика TD3............................................... | 0,05 кг |

ПЗР-2М обеспечивает заряд, разряд, контрольно-тренировочные циклы (КТЦ), формовку аккумуляторных батарей (АБ) всех типов:

- стандартных свинцово-кислотных;

- свинцово-кислотных с гелевым электролитом, необслуживаемых;

- щелочных.

2. Технические данные

| Напряжение питающей сети........................... | 3ф ~ 380 В (-15…+10)% |
| --- | --- |
| Частота входного напряжения........................ | (50 ( 1) Гц |
| Минимальное напряжение заряда АБ............ | 40 В |
| Максимальное напряжение заряда АБ.......... | 160 В |
| Максимальный ток заряда АБ......................... | 100 А |
| Максимальный ток разряда АБ....................... | 70 А |

3. Комплектность

| Аппаратура |
| --- |
| Шкаф ПЗР-2М АЕКА.421411.007...................................................... | 1 шт. |
| Датчик температуры TD3 с кабелем................................................ | 1 шт. |
| Документация |
| Паспорт АЕКА.421411.007 ПС.......................................................... (на одина комплект аппаратуры) | 1 шт. |

4. Срок службы и гарантии изготовителя

| Срок службы до списания...................... | не менее 10-ти лет |
| --- | --- |
| Срок службы до среднего ремонта....... | не менее 3-х лет |
| Непрерывный режим работы................. | до 100 часов |
| Средняя наработка на отказ.................. | 10 000 часов |
| Гарантийный срок обслуживания.......... | не менее 12-ти месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 18-ти месяцев от даты поставки |
| Гарантийный срок хранения................... | не менее 6-ти месяцев от даты поставки |

При возникновении отказа или неисправности ПЗР-2М в период действия гарантийного срока потребителем должен быть составлен рекламационный акт о необходимости ремонта на месте или отправки изготовителю для ремонта.

Предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по ним, регистрируются в таблице 1.

5. Комплектность поставки

| Шкаф АЕКА.421411.007 заводской номер № модель ............... | 1 шт. |
| --- | --- |
| датчик температуры TD3 с кабелем................................................ | 1 шт. |
| паспорт АЕКА.421411.007 ПС.......................................................... | 1 шт. |

Ответственный

за  упаковку ____________________________________________________

(должность. фамилия, и.о.)

|  | Подпись _______________________ |
| --- | --- |
| МП |  |
|  | Дата __________________________ |

6. Свидетельство о приемке

ПЗР-2М АЕКА.421411.007 заводской номер №_________ модель _______.

Ответственный

за  приемку ______________________________________________________

(должность. фамилия, и.о.)

|  | Подпись _______________________ |
| --- | --- |
| МП |  |
|  | Дата __________________________ |

7. Дата ввода в эксплуатацию

| Наименование: | Преобразователь зарядно-разрядный ПЗР-2М |
| --- | --- |
| Обозначение: | АЕКА.421411.007 |
| Технические условия: | ТУ У 31.2-25189257-002:2010 |
| Заводской номер: | № модель |
| Дата ввода в эксплуатацию: | "_____ " | " ___________________" | __________ |
|  | (число) | (месяц) | (год) |

Ответственный

за эксплуатацию

(должность. фамилия, и.о.)

|  | Подпись |
| --- | --- |
| МП |  |
|  | Дата |

8. Утилизация

ПЗР-2М не должен утилизироваться как обычные бытовые отходы. Списанный ПЗР-2М или его составные блоки следует отправить в ближайший пункт сбора электрических и электронных приборов для переработки.

Утилизация ПЗР-2М должна производиться в соответствии с действующим природоохранным законодательством и правилами утилизации отходов.

9. Особые отметки

| Дата | Содержание |
| --- | --- |

Таблица 1

| Рекламация | Краткое содержание | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- |

10. Сведения о предприятии-изготовителе:

ООО «Харьковский Аккумуляторный Завод «ВЛАДАР»

Украина, 61109, г. Харьков, ул. Драгомировская, 30

Веб-сайт: www.vladar.com.ua

E-mail:      info@vladar.com.ua

тел.          +38 (0572) 52-70-82

+38 (057) 713-64-00